# Colegio Parroquial Nuestra Señora del Refugio

Actividades de Continuidad Pedagógica

- Curso: 4ES

- Asignatura: Introducción a la Física

- Docente: Juan Ignacio Rosso

Actividad N° 1: Energía Térmica

- Se tiene una barra de hielo de 2,7 Kg a una temperatura de -6 °C. Calcular qué cantidad de energía se necesita para vaporizarla y expresarla en Kcal.

- Un material se halla en contacto por un extremo con agua a 25 °C y por el otro a 65 °C. Si se transfieren 250 Kcal cada 4 minutos y la distancia entre cada extremo es de 45 cm, ¿cuál es el área en m2 del material? K del material: 0,13 cal/cm.s.°C.

- Se introducen 440 gramos de un material a 195 °C en un balde de agua de 8 litros que se encuentra a 15 °C. Si el Ce del material es 0,095 cal/g.°C, ¿cuál será la temperatura de equilibrio?

Datos y fórmulas de utilidad

| Ecuación Fundamental de la Calorimetría: Q = m . Ce . ΔT |
| --- |
| Calor Latente de Fusión: Q = Lf . m Lf del Agua: 80 cal/g | Calor Latente de Vaporización: Q = Lv. m Lv del Agua: 540 cal/g |
| Calor Específico del Agua: Ce del Hielo: 0,5 cal/g.°C Ce del Agua Líquida: 1 cal/g.°C Ce del Vapor de Agua: 0,48 cal/g.°C |

| Ley de Fourier: | 1 Kcal = 1.000 Cal 1 m2 = 10.000 cm2 1 minuto = 60 segundos |
| --- | --- |

- Fecha de Entrega: viernes 19 de mayo de 2023.

- Forma de Entrega: impresa, en mano al docente.

# Text boxes

Recordar:

Qa = - Qc